## Slide 1: 4차시
이제부터는 ppt를 쓰겠습니다
키노트 out!

## Slide 2: 오늘부터는 가벼운 마음으로
어렵고 복잡한 시스템
많은 지식을 얻기 위해 많은 시간을 투자했던 나날들
그 자리에서 질문
쉽고 간결한 수업
적은 지식으로도 충분히 운영체제를 제작할 수 있다
기술적인 건 개인적으로 질문
복습부터 하자

## Slide 3: 부트로더
커널이 올바르게 작동하기 위한 초기 환경 설정 프로그램
1단계 부트로더와 2단계 부트로더로 나뉨
0x7C00:0000에 적재됨
32비트 전환이나 보호모드, A20 게이트 등을 설정
대부분 어셈블리로 작성됨

## Slide 4: 디스크 구조
헤드 : 핀셋 같이 생긴 대가리
섹터 : 최소 기억 단위
트랙 : x^2 + y^2 = r^2
실린더 : z축

## Slide 5: INT 13h
디스크를 읽고 쓰는 명령어
옆과 같이 파라미터를 설정
옆과 같이 반환 값을 설정
AH | 0x00 (리셋) 0x02 (읽을 때) 0x03 (쓸 때)
AL | 읽을 섹터 수
CH | 실린더 번호 & 0xFF
CL | 섹터 번호 ¦ (실린더 번호 & 0x300) >> 2
DH | 헤드 번호
DL | 드라이브 번호
ES:BX | 버퍼 주소
CF | 0x00 (오류 없음) 0x01 (오류)
AH | 오류 코드

## Slide 6: INT 10h
비디오 설정하는 명령어
옆과 같이 파라미터 설정
반환 값은 없음
이제 화려하지는 않아도 그래픽을 다룰 수는 있다
AH | 0x00
AL | 0x03 (16색, 80x25) 0x12 (4비트, 640x480) 0x13 (8비트, 320x200) 0x6a (4비트, 800x600)

## Slide 7: 키보드
옆과 같은 포트로 구성
옆에 상태 레지스터 있음
옆에 명령어 있음
0x60 (read) | 입력 버퍼 내용을 읽음
0x60 (write) | 출력 버퍼에 출력
0x64 (read) | 상태 레지스터 읽음
0x64 (write) | 명령어 전송
0 | 비어있다
1 | 차있다
0xAD | 키보드 끄기
0xAE | 키보드 켜기
0xD0 | 컨트롤러 값을 보내줌
0xD1 | 컨트롤러 값을 기록

## Slide 8: A20 Gate
21번째 주소 라인에 있는 AND 게이트
8086과 80286의 호환성을 위해서 존재하는 유산물

## Slide 9: A20 게이트의 폐해
(2n+1)MB엔 접근을 못함
메모리가 1MB 단위로 끊김
그래서 열어줘야 하는 것

## Slide 10: A20 게이트 열기
키보드 컨트롤러 이용
컨트롤러에서 읽기 -> 버퍼에서 읽기 -> A20 키기 -> 버퍼에 쓰기 -> 컨트롤러에 쓰기
컨트롤러 데이터(8Byte)의 첫번째 비트가 1이면 A20 켜짐
CALL waitkbdout ; waitkbdout()
MOV AL, 0xd1 ; AL = 0xd1
OUT 0x64, AL ; 0x64번 포트로 AL의 내용을 보냄
CALL waitkbdout ; waitkbdout()
MOV AL, 0xdf ; AL = 0xdf(11011111)
OUT 0x60, AL ; 0x60번 포트로 AL의 내용을 보냄
CALL waitkbdout ; waitkbdout()

## Slide 11: 오늘의 어셈블리
VM 날라감 ㅅㄱ
코드랑 어셈블리를 보여드릴수 없습니다 ㅠㅠ
救命 啊!!

## Slide 12: 다음 시간엔
GDT와 IDT에 대해 학습하겠읍니다
PIC에 대해 학습하겠읍니다
인터럽트 핸들러에 대해 학습하겠읍니다